## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

# I. Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe wymagania dotyczące:

- wykonania i odbioru robót związanych z konserwacją, naprawą, wymianą oraz ustawieniem nowych znaków drogowych pionowych, tablic z nazwami ulic i innych urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,

- oznakowania poziomego jezdni typ: cienkowarstwowy o powierzchni około 3000 m2, farbami dopuszczonymi do tego typu prac,

- oznakowania poziomego jezdni typ: grubowarstwowy o powierzchni około 250 m2 
w kolorze białym, masami dopuszczonymi do tego typu prac,

# II. Technologia wykonania robót

Zakres planowanych robót remontowych obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze

- polegają na robotach rozbiórkowych poszczególnych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonaniu ewentualnych robót ziemnych,

- wyłamanie poszczególnych elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego należy wykonać ręcznie lub mechanicznie,

- należy przesortować materiał uzyskany z rozbiórki, materiał (nawierzchnia z kostki betonowej, płyty chodnikowe, krawężniki, obrzeża trawnikowe, słupki, znaki drogowe) nie nadający się do ponownego wykorzystania należy ułożyć w stosy celem wywiezienia go na zwałkę, pozostały materiał należy ponownie wykorzystać do robót remontowych,

- oczyszczeniu jezdni w miejscach przewidywanych do malowania,

- wyznaczeniu linii i kształtów elementów oznakowania,

- przygotowaniu farby lub masy,

- pomalowaniu znaków mechaniczną malowarką,

- posypaniu malowanej powierzchni mikrogranulkami refleksyjnymi o odpowiedniej granulacji,

- przeniesieniu zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót.

2. Roboty remontowe i roboty polegające na wstawianiu nowych elementów ruchu  drogowego

W zakres prac remontowych wchodzi usuwanie wszelkich awarii i wykonywanie drobnych prac naprawczych poszczególnych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,  jak również wstawianie nowych elementów ruchu drogowego. Wyszczególnienie prac wraz z opisem niezbędnych czynności przedstawiono poniżej:

2.1 PORĘCZE OCHRONNE

- Wykonanie dołków pod słupki

- Ustawienie słupków oraz zasypanie gruzem i ubicie

- Zalanie zaprawą cementową zasypki z gruzu

- Zamontowanie elementów poręczy

- Pomalowanie poręczy farbą olejną

2.2. SŁUPKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH

- Wykonanie dołka

- Ustawienie słupka do pionu

- Zasypanie gruzem i ziemią

- Zalanie zaprawą cementową zasypki z gruzu

- Minimalna głębokość wkopania 0,8 m liczona od poziomu gruntu

2.3. PRZYMOCOWANIE, ZDJĘCIE TABLIC DO ZNAKÓW DROGOWYCH

- Przymocowanie znaków do słupków lub zdjęcie znaków ze słupków

2.4. ODNOWIENIE FARBĄ PORĘCZY OCHRONNYCH, MOSTOWYCH, SŁUPKÓW RUROWYCH DO ZNAKÓW

- Oczyszczenie poręczy z kurzu i zanieczyszczeń

- Zeskrobanie starej farby

- Pomalowanie poręczy farbą do gruntowania

- Pomalowanie poręczy farbą nawierzchniową

2.5. WYKONANIE PROGU ZWALNIAJACEGO (LISTWOWEGO, PŁYTOWEGO, WYSPOWEGO) Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM KOLOROWEJ WRAZ 
Z ODPOWIEDNIA PODBUDOWĄ

- WYCIĘCIE I ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

- WYKONANIE KORYTA

- WYKONANIE PODBUDOWY

- UŁOZENIE KOSTKI BETONOWEJ

PRZYKŁADOWE PROGI ZWALNIAJĄCE:

Rys. Wyspowy próg zwalniający

III. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszelkie roboty remontowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót pracownicy powinni sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. Roboty remontowe należy wykonywać po zabezpieczeniu obszaru prowadzonych robót i oznakowaniu go stosownymi znakami drogowymi i urządzeniami ostrzegawczo-zabezpieczającymi. Roboty mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na danym stanowisku pracy. Pracownicy znajdujący się w rejonie robót powinni być ubrani w odpowiednią odzież ochronną. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji należy niezwłocznie przerwać prace i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą daną siecią podziemną dalszy sposób wykonywania robót. Specjalistyczny sprzęt i maszyny powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

IV. Wymagania dotyczące właściwości materiałów

Materiały użyte do realizacji remontu muszą być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie aktualnych polskich norm, aprobat technicznych, atestów lub certyfikatów oraz muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.

V. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót powinny zapewnić prawidłowe ich wykonanie oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób i mienia w rejonie prowadzenia prac, jak również nie oddziaływać zbyt negatywnie na środowisko, tj. powinny spełniać normy 
w zakresie emisji hałasu i spalin.

### VI. Wymagania dotyczące środków transportu

Transport elementów związanych z wykonaniem robót powinien odbywać się w sposób zgodny z przepisami BHP i uniemożliwiający ich uszkodzenie.

VII. Kontrola jakości robót

W trakcie wykonywania robót kontroli podlegają następujące elementy:

- jakość materiałów i elementów  stosowanych w czasie prac;

- prawidłowość w wykonaniu poszczególnych prac, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

VIII. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną jeżeli wszystkie elementy wymienione w pkt VIII zostały zrealizowane prawidłowo. Odbiór robót następuje protokólarnie na podstawie wcześniej przeprowadzonej kontroli jakości robót. W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonanych robót, który będzie prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie Inspektorowi Nadzoru.

Odbiorowi częściowemu i ostatecznemu robót – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Zakończenie robót oraz gotowość ich do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie Inspektorowi Nadzoru. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót odbiega 
od wymaganej Specyfikacją Techniczną, komisja wyznaczy roboty poprawkowe lub uzupełniające i ustali nowy termin odbioru.

Do odbioru częściowego, czy ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- obmiary wykonanych prac;

- deklarację zgodności wbudowanych materiałów;

- oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami, normami i Specyfikacją Techniczną.

Odbiorowi pogwarancyjnemu – polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub ostatecznym oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym robót.

IX. Sposób rozliczenia robót

Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót podano w projekcie umowy stanowiącej załącznik Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

### X. Przedmiar i obmiar robót

Podana ilość jednostek przedmiarowych jest wielkością orientacyjną i Zamawiający nie gwarantuje zlecenia robót w podanej ilości. Ilość robót wyniknie w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb. Obmiar robót zostanie sporządzony przez Wykonawcę, a jego zgodność sprawdzona przez Inspektora Nadzoru w ramach w/w procedury odbioru robót.

Ad 24 pozycji z kosztorysu

Słupek stalowy U-12c

- średnica słupka 76mm , gr.3,2mm

- średnica u podstawy 120 mm

- wysokość 900 mm

- głębokość zakotwienia liczona od poziomu  terenu min 500 mm

- kolor czarny