Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa produktu	Ilość sztuk	Opis minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych
1.	Router	1	Typ obudowy RACK; Interfejs LAN: RJ-45 10/100/1000 - 8 szt. SFP+ - 1 szt.; Interfejs WAN RJ-45 10/100/1000 - 1 szt. SFP+ - 1 szt.; Procesor Cortex-A57 (4 rdzenie, 1.7GHz); Pamięć RAM 4GB, wbudowany kontroler UniFi; gwarancja 24 miesiące.
2.	Przełącznik Gigabit Ethernet RACK z POE	5	Typ obudowy RACK; Ilość portów LAN: 48x [10/100/1000M (RJ45)] , 4x [10G (SFP+)]; Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu 600W; Przełącznik wielowarstwowy L2/L3; zarządzanie i konfiguracja przez kontroler UniFi; gwarancja 24 miesiące.
3.	Przełącznik sieciowy agregujący SFP+	1	Typ obudowy RACK; minimum 8 portów SFP+; zarządzanie i konfiguracja przez kontroler UniFi; gwarancja 24 miesiące.
4.	Przełącznik Gigabit Ethernet Desktop	20	Typ obudowy Desktop; lość portów LAN: 5x [10/100/1000M (RJ45)]; zarządzanie i konfiguracja przez kontroler UniFi; gwarancja 24 miesiące.
5.	Punkty dostępowe sieci bezprzewodowej pracujących w paśmie 2,4 i 5 GHz	5	Pasmo 5 GHz 2x2 MU-MIMO i OFDMA do 1.0 Gbps; Pasmo 2,4 GHz 2x2 MIMO o szybkości transmisji danych 300 Mb/s; Do użytku wewnętrznego; Zasilanie przez standard PoE (802.3af); zarządzanie i konfiguracja przez kontroler UniFi; gwarancja 24 miesiące.