STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

TOM II – KONSTRUKCJA

| INWESTOR | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ulica, numer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod, miejscowość |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70,00m2, Z ELEMENTAMI STYLU „ŚWIDERMAJER” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, INSTALACJĄ GAZOWĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Dz. ew. nr . . . / . . Kategoria I - budynki mieszkalne jednorodzinne |
| DANE EWIDENCYJNE | jednostka ewidencyjna: . . . . nazwa i nr obrębu: . . . . nr dz. ew. . . . / . . . |

| GŁÓWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA | WIOSNA architekci Piotr Wiosna adres do korespondencji: Ul. Mickiewicza 42/48 ul. Polna 50 lok. 401 15-232 Białystok www.wsna.pl 00-644 Warszawa |
| --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA ADAPTUJĄCA PROJEKT | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| BRANŻA: | PROJEKTANT / NR UPRAWNIEŃ / NR WPISU DO IZBY | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. . . . . . . . . . . . . . . . . upr. . . . . . . . . . . . . . . . izba . . . . . . . . . . . . |  |  |

Otwock, dnia . . . . . . . . . . . . .

Spis treści

1.	Przedmiot i zakres opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Warunki gruntowo wodne	3

4.	Konstrukcja budynku	3

5.	Rozwiązania materiałowe	4

6.	Zestaw norm przyjętych do obliczeń statycznych i wymiarowania	5

7.	Założenia do obciążeń	5

8.	Zestawienie obciążeń	5

9.	Zestawienie obciążeń na fundament.	11

10.	Schematy statyczne. Wymiarowanie elementów.	13

OPIS TECHNICZNY

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny – Część Konstrukcyjna – wolnostojącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego „MODERN”.

Zakres opracowanie obejmuje informacje materiałowe, obliczenia oraz rozwiązania niezbędne do zrealizowania budynków.

# Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora

b. Podkłady architektoniczne wykonane przez Pracownię Architektoniczną WIOSNA Architekci, październik 2022r.,

c. Odpowiednie przepisy i normy.

# Warunki gruntowo wodne

Do projektowania przyjęto proste warunki gruntowe, zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia lub nie występuje do głębokości rozpoznania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r, Dz. Ustaw poz.463 par. 4 pkt 2, budynek został zaklasyfikowany do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Każdorazowo należy przeprowadzić adaptację sposobu fundamentowania oraz wielkości przyjętych fundamentów do warunków lokalnych na podstawie przeprowadzonych badań podłoża gruntowego

Zaleca się odbiór dna wykopu przez uprawnionego geotechnika.

# Konstrukcja budynku

Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym i dwoma ryzalitami, zwieńczonymi również dachem dwuspadowym. Wymiary budynku w rzucie wynosi 10,50 m długości i 7,38 m szerokości. Wysokość do kalenicy dachu 8,98 m.

Konstrukcję budynku zaprojektowano w technologii mieszanej ścianowo- słupowo - płytowej. Stateczność poziomą zapewniają wzajemnie prostopadłe ściany murowane oraz rdzenie i słupy żelbetowe sztywno zamocowane w fundamencie oraz płytach stropów.

Stateczność budynku zapewniają również żelbetowe wieńce obwodowe znajdujące się w poziomie stropów nad parterem oraz nad piętrem.

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej. Krokwie oparte na murłatach ułożonych na wieńcach żelbetowych oraz na płatwiach. Płatwie wsparte na słupkach drewnianych. Przekroje drewniane dachu wg. rysunków konstrukcyjnych i architektonicznych.

Nad piętrem zaprojektowano strop belkowy - główne belki żelbetowe na których opierają się słupki konstrukcji dachu oraz belki stropowe poszczególnych pól. Belki drewniane, mocowane za pomocą łączników ciesielskich, licowane wierzchem z belkami żelbetowymi. Na belkach stropowych poszycie z płyt OSB, następnie warstwa izolacji termicznej i wierzchnie poszycie z płyt OSB na ruszcie z legarów drewnianych.

Nad parterem zaprojektowano płytę stropową w technologii gęstożebrowej typu TERIVA E4.5/1 o wysokości konstrukcyjnej stropu 24cm.

Strop, w którym długość belek jest większa niż 4,6m wymaga wykonania strzałki odwrotnej ugięcia (wygięcie w górę w stosunku do podpór stałych stropu) o wysokości 10 mm. Długość oparcia belek na podporze stałej (ścianie, podciągu) nie może być mniejsza niż 100 mm.

Zbrojenie podporowe stropu gęstożebrowego wykonywane w postaci siatek płaskich, układanych wzdłuż wszystkich podpór poprzecznych stropu (zarówno na podporach wewnętrznych jak i skrajnych) lub siatek zaginanych.

Schody żelbetowe monolityczne z możliwością zamiany na schody stalowe lub drewniane, w zależności od wymagań Inwestora.

Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na ławach i stopach fundamentowych. W przypadku wystąpienia w poziomie fundamentowania gruntów nienośnych lub o parametrach słabszych niż przyjęto do projektowania należy grunty te usunąć, a w ich miejsce ułożyć warstwę chudego betonu. Fundamenty wykonywać na nienaruszonym gruncie rodzimym na warstwie betonu podkładowego o gr. min. 10 cm z chudego betonu C8/10. Do wymiarowanie fundamentów przyjęto parametry dla piasku drobnego o ID=0,4.

Fundamenty należy posadawiać na gruncie nośnym poniżej poziomu przemarzania (przyjęto głębokość min. 1,0 m ppt).

Nie dopuszcza się wykonywania fundamentów na nasypach niebudowlanych lub innych gruntach nienośnych.

Wymagana jest adaptacja fundamentów do warunków gruntowych w miejscowych.

Zaleca się przeprowadzenie odbioru podłoża gruntowego przez uprawnionego geotechnika.

# Rozwiązania materiałowe

- Fundamenty				BETON C20/25 (B25), STAL B500SP (A-IIIN),

- Rdzenie, słupy				BETON C20/25 (B25), STAL B500SP (A-IIIN),

- Płyty stropów, wieńce, belki 		BETON C20/25 (B25), STAL B500SP (A-IIIN)

- Elementy drewniane 			DREWNO C24

                - Ściany murowane pow. „0”	 	pustak wapienno-piaskowe

_________________________

koniec opisu

Opracowanie:

mgr inż……………………………………………..

# Zestaw norm przyjętych do obliczeń statycznych i wymiarowania

- - PN – EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji,

- - PN – EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – Część 1- 1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,

- - PN – EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – Część 1- 6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji,

- - PN – EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – Część 1- 3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem,

- - PN – EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – Część 1- 4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru,

- -PN – EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,

- -PN – EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia ogólne i reguły dla budynków,

- -PN – EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

- -PN – EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonania murów,

- -PN – EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne.

# Założenia do obciążeń

Obciążenia budynku przyjęte w obliczeniach statycznych:

Obciążenia stałe zgodne z PN – EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010.

Obciążenia technologiczne (użytkowe):

- powierzchnie mieszkalne kat. A				2,0 kN/m2

Obciążenia śniegiem wg PN – EN 1991-1-3:2005/AC:2009 - strefa II,

Obciążenia wiatrem zgodne z normą PN – EN 1991-1-4:2008/Ap:2010 - strefa I, poniżej 300m npm, teren III

# Zestawienie obciążeń

# 8.1 Obciążenie oddziaływaniem śniegu

Obciążenie śniegiem dachu o pochyleniu połaci α=25°obliczone ze wzoru:

gdzie:

współczynnik kształtu dachu dla nachylenia połaci α=25°

– współczynnik ekspozycji wg Tablicy 5.1,

– współczynnik termiczny wg pkt. 5.2 ,

– wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dla rozpatrywanej miejscowości (wartość zależna od strefy obciążenia śniegiem).

# 8.2 Obciążenie oddziaływaniem wiatru

Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru dla I strefy wiatrowej

Bazowa prędkość wiatru:

gdzie:

– współczynnik kierunkowy wg Tablicy NA.2,

– współczynnik sezonowy wg Tablicy NA.4.

Wartość bazowa ciśnienia prędkości wiatru:

gdzie:

– gęstość powietrza.

Chropowatość terenu

współczynnik terenu zależny od wysokości chropowatości , obliczony ze wzoru

- dla kategorii terenu III

-  wysokość do kalenicy

Turbulencje wiatru

współczynnik turbulencji;

współczynnik rzeźby terenu

wymiar chropowatości

Średnia prędkość wiatru na wysokości „z” nad poziomem terenu

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości

Ciśnienie wiatru na powierzchnie zewnętrzne:

– współczynniki ciśnienia zewnętrznego

Ciśnienie wiatru na powierzchnie wewnętrzne:

Przyjęto 					stąd:

Wartości współczynników ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego oraz odpowiadające im wartości ciśnienia wiatru na odpowiednie powierzchnie przedstawiono w poniższych tablicach w zależności od kierunku wiatru.

| Kąt spadku | Pola na powierzchni dachu |
| --- | --- |
|  | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|  | -0,5 | -1,5 | -0,5 | -1,5 | -0,2 | -0,4 | -0,7 | -1,2 | -0,5 | -1,4 | -2,0 | -0,8 | -1,2 | -0,2 |
|  | +0,5 | +0,7 | +0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

,

=

Przypadek 1 -  dla

| Połać nawietrzna (-) | Połać nawietrzna (+) | Połać zawietrzna |
| --- | --- | --- |
| Pole F |  | Pole F |  | Pole I |  |
| Pole G |  | Pole F |  | Pole J |  |
| Pole H |  | Pole H |  | Pole K |  |
|  | Pole L |  |
|  | Pole M |  |

Przypadek 2 -  dla

| Połać nawietrzna (-) | Połać nawietrzna (+) | Połać zawietrzna |
| --- | --- | --- |
| Pole F |  | Pole F |  | Pole I |  |
| Pole G |  | Pole F |  | Pole J |  |
| Pole H |  | Pole H |  | Pole L |  |
|  | Pole M |  |
|  | Pole N |  |

Przypadek 1 dla -  dla

| Połać nawietrzna (-) | Połać nawietrzna (+) | Połać zawietrzna |
| --- | --- | --- |
| Pole F |  | Pole F |  | Pole I |  |
| Pole G |  | Pole F |  | Pole J |  |
| Pole H |  | Pole H |  | Pole K |  |
|  | Pole L |  |
|  | Pole M |  |

Przypadek 2 -  dla

| Połać nawietrzna (-) | Połać nawietrzna (+) | Połać zawietrzna |
| --- | --- | --- |
| Pole F |  |  |  | Pole I |  |
| Pole G |  |  |  | Pole J |  |
| Pole H |  |  |  | Pole L |  |
|  | Pole M |  |
|  | Pole N |  |

# 8.3 Obciążenia stałe

# 8.3.1 Dach - DS1

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dachówka ceramiczna ( przyjęto 0,70 kN/m2 | 0,70 | x | 1,35 | = | 0,95 |
| - | Łaty ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
| - | Kontrały ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
| - | Wiatroizolacja | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
| - | Deskowanie 20 mm ( 0,02 x 6,0 kN/m3 | 0,12 | x | 1,35 | = | 0,16 |
| - | Wełna mineralna 30 cm ( 0,30 x 1,2 kN/m3 | 0,36 | x | 1,35 | = | 0,49 |
| - | Membrana PE | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
|  | 1x płyty G-KF na ruszcie 0,0125 x 12 kN/m3 +0,10 kN/m2 | 0,25 | x | 1,35 | = | 0,34 |
|  | RAZEM (bez c.w. krokwi) | 1,67 | x | 1,35 | = | 2,28 |

# 8.3.2 Strop nad kondygnacją 1 - ST1

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Płytki ceramiczne ( 0,015 x 21 kN/m3 | 0,32 | x | 1,35 | = | 0,47 |
| - | Wylewka bet. gr. 7 cm( 0,07 x 24 kN/m3 | 1,68 | x | 1,35 | = | 2,27 |
| - | Membrana | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
| - | Styropian gr. 10 cm ( 0,10 x 0,45 kN/m3 | 0,05 | x | 1,35 | = | 0,61 |
| - | Tynk cem.-wap gr. 1.5 cm ( 0,015 x 19 kN/m3 | 0,29 | x | 1,35 | = | 0,38 |
|  | RAZEM (bez c.w. płyty stropu) | 2,36 | x | 1,35 | = | 3,76 |

# 8.3.3 Strop nad kondygnacją 1 - nadwieszenie nad wejściem- ST1A

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Płytki ceramiczne ( 0,015 x 21 kN/m3 | 0,32 | x | 1,35 | = | 0,47 |
| - | Wylewka bet. gr. 7 cm( 0,07 x 24 kN/m3 | 1,68 | x | 1,35 | = | 2,27 |
| - | Membrana paroszczelna | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
| - | Styropian gr. 10 cm ( 0,10 x 0,45 kN/m3 | 0,05 | x | 1,35 | = | 0,61 |
| - | Wełna mineralna gr. 20 cm ( 0,20 x 1,2 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
|  | Wiatroizolacja | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
| - | Ruszt drewniany ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
| - | Deska elewacyjna ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
|  | RAZEM (bez c.w. płyty stropu) | 2,53 | x | 1,35 | = | 4,01 |

# 8.3.4 Strop nad kondygnacją 2 - ST2

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Płyta OSB gr. 22 mm ( 0,022 x 7 kN/m3 | 0,15 | x | 1,35 | = | 0,21 |
| - | Wełna mineralna gr. 25 cm( 0,25 x 1,2 kN/m3 | 0,30 | x | 1,35 | = | 0,41 |
| - | Membrana paroszczelna | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
|  | 1x płyty G-KF na ruszcie 0,0125 x 12 kN/m3 +0,10 kN/m2 | 0,25 | x | 1,35 | = | 0,34 |
|  | RAZEM (bez c.w. płyty stropu) | 0,72 | x | 1,35 | = | 0,99 |

# 8.3.5 Ściana zew. 3-warstwowa - okładzina z desek - SZ1

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Tynk gips. ( 0,015 x 16 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
| - | Pustak wap.-pias. gr. 18 cm( 0,18 x 18 kN/m3 | 3,24 | x | 1,35 | = | 2,27 |
| - | Membrana paroszczelna | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
| - | Styropian gr. 10 cm ( 0,10 x 0,45 kN/m3 | 0,05 | x | 1,35 | = | 0,61 |
| - | Wełna mineralna gr. 20 cm ( 0,20 x 1,2 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
|  | Wiatroizolacja | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
| - | Ruszt drewniany ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
| - | Deska elewacyjna ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
|  | RAZEM (bez c.w. płyty stropu) | 2,53 | x | 1,35 | = | 4,01 |

# 8.3.6 Ściana zew. 3-warstwowa - okładzina z desek - SZ1

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Tynk gips. ( 0,015 x 16 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
| - | Pustak wap.-pias. gr. 18 cm( 0,18 x 18 kN/m3 | 3,24 | x | 1,35 | = | 2,27 |
| - | Wełna mineralna gr. 20 cm ( 0,20 x 1,2 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
|  | Wiatroizolacja | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
| - | Ruszt drewniany ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
| - | Deska elewacyjna ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
|  | RAZEM | 3,94 | x | 1,35 | = | 3,22 |
|  | Dla ściany h= 3,0 m | 11,8 | x | 1,35 | = | 16,0 |

# 8.3.7 Ściana zew. 3-warstwowa - okładzina podparcia nadwieszenia - SZ1A

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Tynk gips. ( 0,015 x 16 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
| - | Pustak wap.-pias. gr. 18 cm( 0,18 x 18 kN/m3 | 3,24 | x | 1,35 | = | 2,27 |
| - | Wełna mineralna gr. 2 cm ( 0,02 x 1,2 kN/m3 | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
|  | Wiatroizolacja | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
| - | Ruszt drewniany ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
| - | Deska elewacyjna ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
|  | RAZEM | 3,72 | x | 1,35 | = | 2,93 |
|  | Dla ściany h= 3,0 m | 11,1 | x | 1,35 | = | 15,1 |

# 8.3.8 Ściana zew. 3-warstwowa (żelbet) - okładzina z desek - SZ2

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Tynk gips. ( 0,015 x 16 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
| - | Żelbet gr. 18 cm( 0,18 x 25 kN/m3 | 4,50 | x | 1,35 | = | 6,08 |
| - | Wełna mineralna gr. 20 cm ( 0,20 x 1,2 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
|  | Wiatroizolacja | 0,02 | x | 1,35 | = | 0,03 |
| - | Ruszt drewniany ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
| - | Deska elewacyjna ( przyjęto 0,10 kN/m2 | 0,10 | x | 1,35 | = | 0,14 |
|  | RAZEM | 5,2 | x | 1,35 | = | 7,03 |
|  | Dla ściany h= 3,0 m | 15,6 | x | 1,35 | = | 21,1 |

# 8.3.9 Ściana zew. 2-warstwowa - tynk - SZ3

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Tynk gips. ( 0,015 x 16 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
| - | Pustak wap.-pias. gr. 18 cm( 0,18 x 18 kN/m3 | 3,24 | x | 1,35 | = | 2,27 |
| - | Wełna mineralna gr. 20 cm ( 0,20 x 1,2 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
| - | Tynk zew. silikonowy ( 0,02 x 16 kN/m3 | 0,32 | x | 1,35 | = | 0,43 |
|  | RAZEM | 4,04 | x | 1,35 | = | 3,34 |
|  | Dla ściany h= 3,0 m | 12,1 | x | 1,35 | = | 16,4 |

# 8.3.10 Ściana zew. 2-warstwowa (żelbet) - tynk - SZ3

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Tynk gips. ( 0,015 x 16 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
| - | Żelbet gr. 18 cm( 0,18 x 25 kN/m3 | 4,50 | x | 1,35 | = | 6,08 |
| - | Wełna mineralna gr. 20 cm ( 0,20 x 1,2 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
| - | Tynk zew. silikonowy ( 0,02 x 16 kN/m3 | 0,32 | x | 1,35 | = | 0,43 |
|  | RAZEM | 5,3 | x | 1,35 | = | 7,15 |
|  | Dla ściany h= 3,0 m | 15,9 | x | 1,35 | = | 21,5 |

# 8.3.11 Ściana działowa - szachty, łazienki - SW1

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Tynk gips. ( 0,015 x 16 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
| - | Pustak wap.-pias. gr. 12 cm( 0,12 x 18 kN/m3 | 2,16 | x | 1,35 | = | 2,92 |
| - | Tynk gips. ( 0,015 x 16 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
|  | RAZEM | 2,64 | x | 1,35 | = | 3,56 |
|  | Dla ściany h= 3,0 m | 7,9 | x | 1,35 | = | 10,7 |

# 8.3.12 Ściana działowa - szachty, łazienki - SW2

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Tynk gips. ( 0,015 x 16 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
| - | Pustak wap.-pias. gr. 8 cm( 0,08 x 18 kN/m3 | 1,44 | x | 1,35 | = | 1,94 |
| - | Tynk gips. ( 0,015 x 16 kN/m3 | 0,24 | x | 1,35 | = | 0,32 |
|  | RAZEM | 1,92 | x | 1,35 | = | 2,58 |

# 8.3.13 Ściana fundamentowa - SF1

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m2 |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Bloczki bet. gr. 24 cm( 0,24 x 24 kN/m3 | 5,76 | x | 1,35 | = | 7,78 |
| - | Hydroizolacja | 0,12 | x | 1,35 | = | 0,16 |
| - | Styrodur gr. 15 cm ( 0,15 x 0,45 kN/m3 | 0,07 | x | 1,35 | = | 0,09 |
| - | Folia kubełkowa ( przyjęto 0,05 kN/m2 | 0,05 | x | 1,35 | = | 0,07 |
|  | RAZEM | 6,0 | x | 1,35 | = | 8,1 |
|  | Dla ściany h= 0,65 m | 3,9 | x | 1,35 | = | 5,3 |

# Zestawienie obciążeń na fundament.

# 9.1 Ściana w osi 1 i 4

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obciążenia stałe |  |  |  |  |  |
| - | Dach 8,4 kN ( 8,4 kN / 5,0 m = 1,7 kN/m | 1,7 | x | 1,35 | = | 2,3 |
| - | 2x Wieniec żelb. ( 2 x 1,3 kN/m = 2,6 kN/m | 2,6 | x | 1,35 | = | 3,5 |
| - | Strop nad piętrem l=2,3 m ( 0,9 kN/m2 x 2,3 m / 2 = 1,1 kN/m | 1,1 | x | 1,35 | = | 1,4 |
| - | Ściana piętra (h=3,0 m) | 11,9 | x | 1,35 | = | 16,1 |
| - | Strop nad parterem l=1,0 m ( 5,9 kN/m2 x 1,0 m / 2 = 3,0 kN/m | 3,0 | x | 1,35 | = | 4,0 |
| - | Ściana parteru (h=3,0 m) | 11,9 | x | 1,35 | = | 16,1 |
| - | Ściana fundamentowa (h=0,65 m) | 3,9 | x | 1,35 | = | 5,3 |
|  | RAZEM | 36,1 | x | 1,35 | = | 48,7 |
|  | Obciążenia zmienne |  |  |  |  |  |
| - | Dach - obc. klimatyczne (śnieg i wiatr) 2,9 kN ( 2,9 kN / 5,0 m = 0,6 kN/m | 0,6 | x | 1,5 | = | 0,9 |
| - | Strop nad piętrem - obc. użytkowe l=2,3 m ( 1,0 kN/m2 x 2,3 / 2 = 1,2 kN/m | 1,2 | x | 1,5 | = | 1,7 |
| - | Strop nad parterem - obc. użytkowe i sc. dział. l=1,0 m ( 4,5 kN/m2 x 1,0 / 2 = 2,3 kN/m | 2,3 | x | 1,5 | = | 3,4 |
|  | RAZEM | 4,1 | x | 1,5 | = | 6,0 |

# 9.2 Ściana w osi B i C

|  | Rodzaj obciążenia | obciążenie charakterystyczne kN/m |  | współczynnik obciążenia |  | obciążenie obliczeniowe kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obciążenia stałe |  |  |  |  |  |
| - | Dach ( 13,2 kN/m | 13,2 | x | 1,35 | = | 17,8 |
| - | Wieniec żelb. 18x60 cm ( 2,7 kN/m | 2,7 | x | 1,35 | = | 3,6 |
| - | Strop nad piętrem l=1,0 m ( 0,9 kN/m2 x 1,0 m / 2 = 0,5 kN/m | 0,5 | x | 1,35 | = | 0,6 |
| - | Ściana piętra (h=3,0 m) | 11,9 | x | 1,35 | = | 16,1 |
| - | Strop nad parterem l=5,0 m ( 5,9 kN/m2 x 5,0 m / 2 = 14,8 kN/m | 14,8 | x | 1,35 | = | 19,9 |
| - | Ściana parteru (h=3,0 m) | 11,9 | x | 1,35 | = | 16,1 |
| - | Ściana fundamentowa (h=0,65 m) | 3,9 | x | 1,35 | = | 5,3 |
|  | RAZEM | 58,9 | x | 1,35 | = | 79,4 |
|  | Obciążenia zmienne |  |  |  |  |  |
| - | Dach - obc. klimatyczne (śnieg i wiatr) ( 2,0 kN/m | 2,0 | x | 1,5 | = | 3,0 |
| - | Strop nad piętrem - obc. użytkowe l=1,0 m ( 1,0 kN/m2 x 1,0 / 2 = 0,5 kN/m | 0,5 | x | 1,5 | = | 0,8 |
| - | Strop nad parterem - obc. użytkowe i sc. dział. l=5,0 m ( 4,5 kN/m2 x 5,0 / 2 = 11,3 kN/m | 11,3 | x | 1,5 | = | 16,9 |
|  | RAZEM | 13,8 | x | 1,5 | = | 20,7 |

# Schematy statyczne. Wymiarowanie elementów.

# 10.1 Wiązar dachowy

Do obliczeń przyjęto rozstaw krokwi co 0,8 m.

RM_Win v. 11.117  licencja nr 40321

PRĘTY i PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   1     0,843    0,393   0,930  1,000   1 B 16x8

2   01    1   2     2,501    1,166   2,759  1,000   1 B 16x8

3   10    2   3     2,501   -1,166   2,759  1,000   1 B 16x8

4   00    3   4     0,843   -0,393   0,930  1,000   1 B 16x8

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1   128,0    2731     683     341    341   16,0 1,3E+2 Drewno C24

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

134 Drewno C24         11       24,000     5,0E-6

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      G= 1,35/1,00

Grupa:  G  "Warstwy"                     Stałe      G= 1,35/1,00

1    Liniowe       0,0        1,10      1,10     0,00    0,93

2    Liniowe       0,0        1,37      1,37     0,00    2,76

3    Liniowe       0,0        1,37      1,37     0,00    2,76

4    Liniowe       0,0        1,10      1,10     0,00    0,93

Grupa:  S  "Snieg"                       Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0        0,58      0,58     0,00    0,93

2    Liniowe-Y     0,0        0,58      0,58     0,00    2,76

3    Liniowe-Y     0,0        0,58      0,58     0,00    2,76

4    Liniowe-Y     0,0        0,58      0,58     0,00    0,93

Grupa:  W  "Wiatr_1"                     Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe      25,0        0,27      0,27     0,00    0,93

2    Liniowe      25,0        0,16      0,16     0,00    2,76

3    Liniowe     -25,0       -0,20     -0,20     0,00    1,21

3    Liniowe     -25,0       -0,16     -0,16     1,21    2,76

4    Liniowe     -25,0       -0,16     -0,16     0,00    0,93

Grupa:  X  "Wiatr_2"                     Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe      25,0       -0,20     -0,20     0,00    0,93

2    Liniowe      25,0       -0,08     -0,08     0,00    2,76

3    Liniowe     -25,0       -0,20     -0,20     0,00    1,21

3    Liniowe     -25,0       -0,16     -0,16     1,21    2,76

4    Liniowe     -25,0       -0,16     -0,16     0,00    0,93

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN-EN 1990

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

RM_Win v. 11.117  licencja nr 40321

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   :     0/1/2:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,00

G -"Warstwy"                     Stałe         1,35/1,00

S -"Snieg"                       Zmienne    1  1,50    0,5/0,2/0

W -"Wiatr_1"                     Zmienne    1  1,50    0,6/0,2/0

X -"Wiatr_2"                     Zmienne    1  1,50    0,6/0,2/0

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

G -"Warstwy"                    EWENTUALNIE

S -"Snieg"                      EWENTUALNIE

W -"Wiatr_1"                    EWENTUALNIE

X -"Wiatr_2"                    EWENTUALNIE

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : CW+G+S+W/X

EWENTUALNIE:

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,000       0,00*     0,00      0,00   CW gSX (b)

0,930      -0,93*    -2,01      0,83   CW GSW (b)

0,930      -0,93     -2,01*     0,83   CW GSW (b)

0,930      -0,93     -2,01      0,83*  CW GSW (b)

0,000       0,00      0,00      0,00*  CW gSX (b)

2   1,552       1,78*    -0,06      0,18   CW GSW (b)

0,000      -0,93*     3,56     -1,41   CW GSW (b)

0,000      -0,93      3,56*    -1,41   CW GSW (b)

2,759       0,00     -2,65      1,41*  CW GSX (b)

0,000      -0,75      3,19     -1,41*  CW GSX (b)

3   1,214       1,57*     0,07      0,17   CW GSW (b)

2,759      -0,77*    -3,09     -1,41   CW GSW (b)

2,759      -0,77     -3,09*    -1,41   CW GSW (b)

0,000       0,00      2,51      1,41*  CW GSW (b)

2,759      -0,77     -3,09     -1,41*  CW GSW (b)

4   0,930       0,00*     0,00      0,00   cw GSW (b)

0,000      -0,77*     1,65      0,83   CW GSW (b)

0,000      -0,77      1,65*     0,83   CW GSW (b)

0,000      -0,77      1,65      0,83*  CW GSW (b)

0,930       0,00      0,00      0,00*  cw GSW (b)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

2      0,05*     3,53      3,53            CW GSX

-0,30*     4,29      4,30            CW GSW

-0,23      4,74*     4,75            CW GSW

0,05      3,53*     3,53            CW GSX

-0,23      4,74      4,75*           CW GSW

3     -0,04*     4,76      4,76            CW GSX

-0,17*     4,23      4,23            CW GSW

-0,10      4,90*     4,90            CW GSW

-0,07      3,99*     4,00            CW GSX

-0,10      4,90      4,90*           CW GSW

4      0,00*     4,24      4,24            CW GSW

-0,09*     3,46      3,46            CW GSW

0,00      4,24*     4,24            CW GSW

-0,09      3,46*     3,46            CW GSW

0,00      4,24      4,24*           CW GSW

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Wymiarowanie przekroju krokwi K-1

Wyniki wymiarowania elementów drewnianych wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.25  licencja nr 40321)

Przekrój: 1  „B 16x8”

Wymiary przekroju:(

h=160,0 mm  b=80,0 mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=2730,7;  Jzg=682,7 cm4;  A=128,00 cm2;  iy=4,6; iz=2,3 cm;  Wy=341,3; Wz=170,7 cm3.

Własności techniczne drewna(

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60	γ M =1,3

kh,t = min [(150/80)0,2; 1,3] = 1,134

Cechy drewna: Drewno C24.

f m,k = 1,000×24,00=24,00	f m,d = 11,077 MPa

f t,0,k = 1,134×14,50=16,44	f t,0,d = 7,589 MPa

f t,90,k = 0,40	f t,90,d = 0,185 MPa

f c,0,k = 21,00	f c,0,d = 9,692 MPa

f c,90,k = 2,50	f c,90,d = 1,154 MPa

f v,k = 4,00	f v,d = 1,846 MPa

E 0,mean = 11000 MPa

E 90,mean = 370 MPa

E 0,05 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

ρ k = 350 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na rozciąganie(

Wyniki dla  xa=2,759 m; xb=0,000 m, przy obciążeniach „1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·X) (b)”.

σ t,0,d = N / An = 1,41 / 128,00 ×10 = 0,110 < 7,589 = f t,0,d 	(6.1)

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=1,552 m; xb=1,207 m, przy obciążeniach „1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 1,78 / 341,33 ×103 = 5,206 < 11,077 = 1,000×11,077 = k crit f m,d 	(6.33)

Nośność dla  xa=1,552 m; xb=1,207 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)”:

+ +  = 0,472 < 1 	(6.17)

+ +  = 0,331 < 1 	(6.18)

Nośność ze ściskaniem dla  xa=1,552 m; xb=1,207 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)”:

+ +  = 0,470 < 1 	(6.19)

+ +  = 0,329 < 1 	(6.20)

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=0,000 m; xb=2,759 m, przy obciążeniach „1,35·0,85·(CW+G)+1,5·(S+0,6·W) (b)”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,417 < 1,846 = 1,000×1,846 = k v f v,d

Nośność na skręcanie(

Wyniki dla  xa=2,759 m; xb=0,000 m, przy obciążeniach „CW+1,35·0,85·G+1,5·(S+0,6·X) (b)”.

τ tor,d =  =  ×103 = 0,000 < 2,031 = f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=1,380 m; xb=1,380 m, przy obciążeniach „Char: CW+G+S+0,6·W;  Q-S: CW+G+0·(S+W)”     liczone od cięciwy pręta.

u z,inst = 3,7 < 9,2 = u z,inst,gr

u z,fin = 5,9 < 11,0 = u z,fin,gr

# 10.2 Płatew P-1

Do obliczeń przyjęto schemat belki dwuprzęsłowej ze wspornikiem, obciążenia od krokwi dachowych.

Wyniki wymiarowania elementów drewnianych wg PN-EN 1995  (Drew1995_3d v. 1.25  licencja nr 40321)

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

Przekrój: 2  „B 20x12”

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-EN 1995. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=2,600 m; xb=0,000 m, przy obciążeniach „1,35·(CW+G)+1,5·0,7·S (a)”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 5,5 / 800,00 ×103 = 6,874 < 11,077 = 1,000×11,077 = k crit f m,d 	(6.33)

Nośność dla  xa=2,600 m; xb=0,000 m; przęsło nr: 1, 1, 1, przy obciążeniach „1,35·(CW+G)+1,5·0,7·S (a)”:

+  = 0,621 < 1 	(6.17)

+  = 0,434 < 1 	(6.18)

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=2,600 m; xb=0,000 m, przy obciążeniach „1,35·(CW+G)+1,5·0,7·S (a)”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 1,173 < 1,846 = 1,000×1,846 = k v f v,d

Nośność na skręcanie(

Wyniki dla  xa=2,600 m; xb=0,000 m, przy obciążeniach „CW+1,35·0,85·G+1,5·W (b)”.

τ tor,d =  =  ×103 = 0,000 < 2,000 = f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=1,300 m; xb=1,300 m, przy obciążeniach „Char: CW+G+S;  Q-S: CW+G+0,2·S”     liczone od cięciwy pręta.

u z,inst = 2,5 < 8,7 = u z,inst,gr

u z,fin = 4,1 < 13,0 = u z,fin,gr

# 10.3 Belka żelbetowa w osi 2 oraz 3 w poz. stropu na piętrem

Do obliczeń przyjęto schemat belki jednoprzęsłowej o rozpiętości l=5,0 m, obciążenia od płatwi dachowej, belki żelbetowej oraz belek stropu nad piętrem.

RM_Win v. 11.117  licencja nr 40321

PRĘTY i PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   1     5,000    0,000   5,000  1,000   1 B 45x24

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      G= 1,35/1,00

Grupa:  A  "warstwy - belki stropowe"    Stałe      G= 1,35/1,00

1    Liniowe       0,0        1,10      1,10     0,00    5,00

Grupa:  G  "Warstwy - słup"              Stałe      G= 1,35/1,00

1    Skupione      0,0       33,30               2,50

Grupa:  B  "użytkowe - belki stropowe"   Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe       0,0        1,20      1,20     0,00    5,00

1    Skupione      0,0        8,80               2,50

Grupa:  S  "śnieg - słup"                Zmienne    Q= 1,50

1    Skupione      0,0        1,70               2,50

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN-EN 1990

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

RM_Win v. 11.117  licencja nr 40321

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   :     0/1/2:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,00

A -"warstwy - belki stropowe"    Stałe         1,35/1,00

G -"Warstwy - słup"              Stałe         1,35/1,00

B -"użytkowe - belki stropowe"   Zmienne    1  1,50    0,7/0,5/0,3

S -"śnieg - słup"                Zmienne    1  1,50    0,5/0,2/0

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

A -"warstwy - belki stropowe"   EWENTUALNIE

G -"Warstwy - słup"             EWENTUALNIE

B -"użytkowe - belki stropowe"  EWENTUALNIE

S -"śnieg - słup"               EWENTUALNIE

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : CW+A+G

EWENTUALNIE: B+S

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   2,500      89,31*   -27,73      0,00   CW AGBS (a)

2,500      89,31*    27,73      0,00   CW AGBS (a)

0,000       0,00*    43,71      0,00   CW AGBS (a)

0,000       0,00*    35,30      0,00   CW AG (a)

5,000       0,00    -43,71*     0,00   CW AGBS (a)

0,000       0,00     43,71*     0,00   CW AGBS (a)

0,000       0,00     43,71      0,00*  CW AGBS (a)

2,500      89,31    -27,73      0,00*  CW AGBS (a)

0,000       0,00     38,25      0,00*  CW agB (b)

0,000       0,00     43,71      0,00*  CW AGBS (a)

2,500      89,31    -27,73      0,00*  CW AGBS (a)

0,000       0,00     38,25      0,00*  CW agB (b)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia char.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1      0,00*    33,97     33,97            CW AGBS

0,00*    26,15     26,15            CW AG

0,00     33,97*    33,97            CW AGBS

0,00     26,15*    26,15            CW AG

0,00     33,97     33,97*           CW AGBS

2      0,00*    33,98     33,98            CW AGBS

0,00*    26,15     26,15            CW AG

0,00     33,98*    33,98            CW AGBS

0,00     26,15*    26,15            CW AG

0,00     33,98     33,98*           CW AGBS

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Obliczenia : Wymiarowanie : Czyste zginanie 1

Obliczenia zgodnie z wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008

Załącznik krajowy: Polski

Typ przekroju: Prostokątny

|  | Wymiary przekroju: b = 24 cm h = 45 cm d1 = 3,5 cm d2 = 3,5 cm |
| --- | --- |
| Klasa betonu C20/25 fck = 20 MPa; γc = 1,4; fcd = 14,286 MPa; | Klasa stali zbrojenia podłużnego B 500 B fyk = 500 MPa; γs = 1,15; fyd = 434,783 MPa; |

Obciążenia:

| Nazwa | Mmax, [kNm] | Mmin, [kNm] |
| --- | --- | --- |
| SGN 1 | 89,3 | 0 |
| SGU 1 | 57,9 | 0 |

Udział obciążeń długotrwałych 100 %

W obliczeniach uwzględniono warunek na minimalne pole powierzchni zbrojenia

Wyniki dla krytycznego obciążenia SGN dla As1:

| As1 = 5,442 cm2 (3Ø16) | teoretyczna powierzchnia zbrojenia dolnego |  |
| --- | --- | --- |
| As2 = 0 cm2 (2Ø16) | teoretyczna powierzchnia zbrojenia górnego |  |
| x = 9,039 cm | wysokość strefy ściskanej |  |
| εcu = 3,5 ‰ | odkształcenia w betonie w strefie ściskanej |  |
| εs1 = 10 ‰ | odkształcenia w stali rozciąganej |  |
| εs2 = 0 ‰ | odkształcenia w stali ściskanej |  |

Rezultaty końcowe:

| As1 = 6,032 cm2 (3Ø16) | teoretyczna powierzchnia zbrojenia dolnego |  |
| --- | --- | --- |
| As2 = 4,021 cm2 (2Ø16) | teoretyczna powierzchnia zbrojenia górnego |  |
| ρ = 0,931 % | stopień zbrojenia |  |
| ρmin = 0,12 % (1,296 cm2) | minimalny stopień zbrojenia |  |
| ρmax = 4 % (43,2 cm2) | maksymalny stopień zbrojenia |  |
| lbd = 455,629 mm | długość zakotwienia prętów rozciąganych/ściskanych |  |

Rezultaty dla obliczeń SGU:

Obliczenia zarysowania zgodne z: EN 1992-1-1

| wk = 0,237 mm | maksymalna szerokość rozwarcia rys |  |
| --- | --- | --- |
| xII = 15,532 cm | wysokość strefy ściskanej w fazie II |  |
| III = 105147,274 cm4 | moment bezwładności przekroju zarysowanego |  |
| αe = 20,48 | równoważnik betonowy |  |
| σcu = M/III * y0 + N/AII = -8,553 MPa | naprężenia w betonie w fazie II |  |
| σs1 = αe * [M/III * (d - y0) + N/AII] = 292,902 MPa | naprężenia w stali 1 w fazie II |  |
| σs2 = αe * [M/III * (y0 - d2) + N/AII] = -135,708 MPa | naprężenia w stali 2 w fazie II |  |
| σc = M/II * (h - y0) + N/AI = 5,485 MPa | naprężenia rozciągające w betonie w fazie I |  |

Obliczenia : Ugięcie : Belka wolnopodparta - obciążenie jednorodne 1

Obliczenia zgodnie z wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008

Typ przekroju: Prostokątny

|  | Wymiary przekroju: b = 24 cm h = 45 cm d1 = 3,5 cm d2 = 3,5 cm |
| --- | --- |
| Klasa betonu C20/25 fck = 20 MPa; γc = 1,4; fcd = 14,286 MPa; | Klasa stali zbrojenia podłużnego B 500 B fyk = 500 MPa; γs = 1,15; fyd = 434,783 MPa; |

Dane elementu:

|  | Parametry schematu: l0 = 5,45 m K = 1 |
| --- | --- |
| Wartość charakterystycznego momentu zginającego Mk max = 69,3 kNm |  |
| Udział obciążenia długotrwałego 100 % |  |
| Powierzchnia zbrojenia dolnego As1 = 9,42 cm2 |  |
| Powierzchnia zbrojenia górnego As2 = 2,26 cm2 |  |
| Maksymalne ugięcie dopuszczalne fmax = l0 / 250 = 21,8 mm |  |
| Wiek betonu t = 365 dni |  |
| Wiek betonu w chwili obciążenia t0 = 28 dni |  |
| Wilgotność względna RH = 20 % |  |

Rezultaty:

| f = 18,381 mm | wartość ugięcia elementu |  |
| --- | --- | --- |
| Mcr = 31,399 kNm | wartość momentu rysyjącego |  |
| αe = 26,386 | efektywny stosunek modułów sprężystości |  |
| Φ = 2,958 | końcowa wartość współczynnika pełzania |  |
| εcs = -0,53 ‰ | całkowite odkszatłcenie skurczowe |  |
| BI = 21,543 MPa * m4 | sztywność elementu niezarysowane |  |
| BII = 14,772 MPa * m4 | sztywność elementu zarysowanego |  |
| fmax = 21,8 mm | maksymalne ugięcie dopuszczalne |  |

Ugięcie nie przekracza wartości dopuszczalnej [7.4]

| ρ = 0,882 % | stopień zbrojenia |  |
| --- | --- | --- |
| ρmin = 0,12 % | minimalny stopień zbrojenia |  |
| ρmax = 4 % | maksymalny stopień zbrojenia |  |

# 10.4 Ława fundamentowa

| Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Nośności 1 |
| --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |
| Geometria fundamentu - Ława prostokątna |
| Szerokość fundamentu | B | = 0,50 m |
| Wysokość fundamentu | H | = 0,30 m |
| Przyłożenie obciążenia | b1 | = 0,24 m |
|  | ey | = 0,00 m |
| Profil gruntu |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,00 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 32,41 | 0,00 | 0,00 | 81176,82 | 90196,47 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,00 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Weryfikacja nośności gruntu | Krytyczny SGN1 | qmax / qult = 49% Spełnia |
| --- | --- | --- |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | V [kN] | Hy [kN] | Mx [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGN1 | SGN | 100,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weryfikacja nośności gruntu

| Krytyczny SGN1 | qmax / qult = 49% Spełnia |
| --- | --- |

|  | qmax= 226,67 kN/m2 |
| --- | --- |
|  | qmin= 226,67 kN/m2 |
|  | y = 1.5 * B - 3 * ey = 0,00 m |
|  | A = B * L = 0,50 m2 |
|  | V = VA + VB + F = 113,34 kN |
|  | eTy=(VA * ey + VB * ey + MyA + MyB + (HyA + HyB) * h) / V = 0,00 m |
| Wypadkowe obciążenie w rdzeniu podstawy fundamentu |  |
|  | abs(eTy) / B < 1/3 |
|  | B' = B - 2 * abs(eTy) = 0,50 m |

Nośność gruntu dla warunków z odpływem

Warstwa gruntu - Piasek drobny

|  | Nq = eπ*tan(φ')*tan2(45 + φ' / 2) = 24,31 |
| --- | --- |
|  | Nc = (Nq - 1) * ctg(φ') = 36,73 |
|  | Ny = 2 * (Nq - 1) * tan(φ') = 29,60 |
|  | bq = by = (1 - α * tan(φ'))2 = 1,00 |
|  | bc = bq - (1 - bq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00 |
|  | sq = 1 + (B' / L') * sin(φ') = 1,27 |
|  | sy = 1 - 0.3 * (B' / L') = 0,85 |
|  | sc = (sq * Nq - 1) / (Nq - 1) = 1,28 |
|  | mB = [2 + (B' / L')] / [1 + (B' / L')] = 1,67 |
|  | mL = [2 + (L' / B')] / [1 + (L' / B')] = 1,33 |
|  | θ = atan(Hx / Hy) = 0,00 |
|  | m = mL * cos2θ + mB * sin2θ = 1,33 |
|  | iq = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m = 1,00 |
|  | ic = iq - (1 - iq) / (Nc * tan(φ')) = 1,00 |
|  | iy = [1 - H / (V + A' * c' * ctg(φ'))]m+1 = 1,00 |
|  | q' = 17,50 kPa |
| Dopuszczalne naprężenia w gruncie | qultD = c' * Nc * bc * sc * ic + q' * Nq * bq * sq * iq + 0,5 * γi' * B' * Nγ * bγ * sγ * iγ = 649,54 kN/m2 |
| Dopuszczalne naprężenia w gruncie | qult = qultD / γR,v = 463,96 kN/m2 |

| Obliczenia dla fundamentu: Stan Graniczny Użytkowalności 1 |
| --- |
| Obliczenia zgodne z normą PN-EN 1997-1:2008 |
| Geometria fundamentu - Ława prostokątna |
| Szerokość fundamentu | B | = 0,50 m |
| Wysokość fundamentu | H | = 0,30 m |
| Przyłożenie obciążenia | b1 | = 0,24 m |
|  | ey | = 0,00 m |
| Profil gruntu |
| Nr | Name | Z [m] | H [m] | γsoil [kN/m3] | γs [kN/m3] | γd [kN/m3] | φ' [deg] | C' [kPa] | Cu [kPa] | MOi [kPa] | Mi [kPa] |
| 1 | Piasek drobny | 0,00 | 4,00 | 17,50 | 26,50 | 17,50 | 32,41 | 0,00 | 0,00 | 81176,82 | 90196,47 |

| Poziom posadowienia fundamentu | zFL = -1,00 m |
| --- | --- |
| Fundament | monolityczny |

| Weryfikacja osiadania | Krytyczny SGU1 | s / sallow = 3% Spełnia |
| --- | --- | --- |

Obciążenia

Obciążenia wymiarujące:

| Nazwa | Stan graniczny | V [kN] | Hy [kN] | Mx [kNm] | q [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGU1 | SGU | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Weryfikacja osiadania

| Krytyczny SGU1 | s / sallow = 3% Spełnia |
| --- | --- |

| Nr | Z [m] | H [m] | σzp [kN/m2] | σ'zp [kN/m2] | σzq [kN/m2] | σzsi [kN/m2] | σzdi [kN/m2] | si [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -1,00 | 0,00 | 17,50 | -17,50 | 179,23 | -17,50 | 161,73 | 0,00 |
| 2 | -1,13 | 0,25 | 19,69 | -16,74 | 171,43 | -16,74 | 154,69 | 0,52 |
| 3 | -1,38 | 0,25 | 24,06 | -10,93 | 111,92 | -10,93 | 100,99 | 0,34 |
| 4 | -1,63 | 0,25 | 28,44 | -6,52 | 66,77 | -6,52 | 60,25 | 0,20 |
| 5 | -1,88 | 0,25 | 32,81 | -4,10 | 41,95 | -4,10 | 37,85 | 0,13 |
| 6 | -2,13 | 0,25 | 37,19 | -2,74 | 28,11 | -2,74 | 25,37 | 0,09 |
| 7 | -2,38 | 0,25 | 41,56 | -1,94 | 19,92 | -1,94 | 17,97 | 0,06 |
| 8 | -2,63 | 0,25 | 45,94 | -1,44 | 14,76 | -1,44 | 13,32 | 0,05 |

| Natychmiastowe osiadanie | s0 = Ʃ(σzdi * hi / MOi) = 1,26 mm |
| --- | --- |
| Osiadanie konsolidacyjne | s1 = Ʃ(λ * σzsi * hi / Mi) = 0,12 mm |
| Całkowite osiadanie | s = s0 + s1 = 1,39 mm |
| Dopuszczalne osiadanie | sallow = 50,00 mm |

_________________________

koniec obliczeń

Opracowanie:

mgr inż……………………………………………..